## Slide 1
와트이쓔
NILM 기반
실시간 에너지 진단
AI 에이전트 시스템
전체 전력 데이터를 가전별 사용량으로 분해하고,
AI 에이전트가 실시간 에너지를 진단하고 절감하는 행동을 제안하는 자율시스템
KEYWORDS
NILM
실시간 에너지 진단
AI Agent
상태모니터링
캐시백 미션
와트이쓔 박지민 안주연 황대원

## Slide 2
공모전 주제 선정 배경
에너지 데이터를 활용한 AI Agent 기반 제품·서비스 제안
OFFICIAL POSTER
2026 기후에너지환경부 AX 아이디어 경진대회
1
SECTION 01
공모전 개요
★ 출품 공모전
2026 기후부 AX 아이디어 경진대회
제품·서비스 개발 부문
3개 부문
정책 아이디어
● 제품·서비스 (앱·AI Agent)
데이터 분석
2
SECTION 02
주제 선택 이유
공모 키워드
에너지효율
에너지산업
에너지환경
→ 직접 연결
사용자 문제
전기요금은 보이지만 어떤 가전을 줄일지 모름
3
SECTION 03
용어 정리
NILM
집 전체 전력 사용량을 가전별 사용량으로 나누는 기술
상태 모니터링
어떤 가전이 평소보다 많이 쓰였는지 원인을 분석하는 과정
AI 에이전트
분석 결과를 바탕으로 절감 행동과 캐시백 미션을 제안하는 AI
우리의 해결
전력 분해
AI 진단
절감 미션

## Slide 3
목차
7개 챕터
01
인트로
1-1
팀원 소개
1-2
문제 정의
02
서비스 설계
2-1
사용자 시나리오
2-2
요구사항정의서
2-3
2-4
시퀀스 다이어그램
03
핵심 기술
3-1
NILM — 역할, 고도화 과정, 최종 구조와 성과
3-2
상태 모니터링 — 역할, 기술 선택 근거, 가전별 맞춤 상태 분류 전략,
전력 사용량 변화 감지 구조
3-3
추천시스템- 추천 시스템에 대한 개선 사항, 절감 추천 품질 검증 결과
04
AI 추천 시스템
4-1
멀티에이전트
4-2
Anthropic Effective Agent 4 패턴
05
개발 방법론
5-1
기술 스택 및 시스템 구현 환경
5-2
클린 아키텍처
06
결과 및 기대효과
6-1
시연
6-2
수익성 · 확장성 · 기대 효과
6-3
향후 고도화 로드맵
클래스 다이어그램
2-5
시스템 아키텍처
7-1
마무리
07
Q&A
5-3
AI Native Engineering
5-4
개발 협업
Notes: 코드 품질 검증 · CI/CD

## Slide 4
팀원 소개
팀명 와트이쓔 · 3인 풀스택 AI 팀
MEMBER 01
박지민
22종 가전 상태 모니터링 엔진 개발
단기/장기 메모리 기반 사용 패턴 누적 구현
MEMBER 02
안주연
멀티에이전트 기반 AI 진단 · 미션 추천 시스템 구현
가전 진단 KG 설계 및 인사이트 UI 개발
MEMBER 03
황대원
NILM 모델 학습 · 추론 파이프라인 구현
FastAPI 백엔드 · DB 파이프라인 개발
ML
Developer
AI Agent / Frontend Developer
DL / Backend Developer

## Slide 5
문제 정의
전기요금은 보이지만, 줄이는 방법은 보이지 않는다
전기요금 고지서
!
3가지 페인 포인트
전기요금 고지서
현재 상황
이번 달 87,420원 / 사용량 244 kWh
막히는 지점
"왜 많이 나왔는지" 답 없음
PAIN 01
한전 에너지캐시백
현재 상황
절감 시 30~100원/kWh 지급
막히는 지점
"무엇을 줄여야 받나" 행동 가이드 없음
PAIN 02
스마트 플러그·가전별 미터
현재 상황
가전별 사용량 표시 가능
막히는 지점
PAIN 03
사용자가 답을 원하는 5가지 질문
Q1
사용자 질문
어떤 가전이
문제인가?
NILM 분해
— 분전반 1대로 22종 식별
Q2
사용자 질문
왜 사용량이
늘었나?
평소 사용 패턴 비교
Q3
사용자 질문
무엇부터 줄여야
효과가 큰가?
AI가 절감액 순으로 행동 우선순위 추천
Q4
사용자 질문
캐시백까지 얼마나 남았나?
Q5
사용자 질문
어떻게
실행하나?
미션 카드
— 행동 안내 + 완료 추적
목표 / 누적 / 예상 캐시백 실시간 계산
가전마다 설치 → 비용·번거로움

## Slide 6
사용자 시나리오
실제 웹 4페이지로 보는 흐름 — 사용량 확인 → 분석 → 진단 → 절감 행동
01
STEP 01 · DASHBOARD
대시보드
02
STEP 02 · ANALYSIS
사용량 분석
03
STEP 03 · AI DIAGNOSIS
AI 진단
04
STEP 04 · CASHBACK ★
캐시백 미션
사용자 행동
이번 달 전력 소비 추이와 예상 요금을
한눈에 확인
핵심 지표
이번 달 누적
110.3 kWh
예상 청구액
11,496원
예상 캐시백
+9,470원
화면 구성
· 전력 사용량 추이 그래프
· 많이 쓴 가전 TOP 5 + 캐시백 미션 현황
사용자 행동
시간대별 사용 흐름과
평소 대비 변화가 큰 가전 식별
소비 패턴
오늘 사용량
15.7 kWh
사용 집중 시간
21시 ~ 22시
평소 대비 최대
▲ 4,866%
사용 변화 큰 가전
· 전기압솥 · 의류건조기 · 인덕션 · 세탁기
에이전트의 답
주의 사용 가전 + AI 추천 절감 조치를
자연어로 안내
⚠ 주의 사용 감지
· 세탁기 — 직전 단계 사용량 ▲
· 일반 냉장고 — 정상 범위 ▲
✨ AI 추천 조치 2건
세탁기 시간 조정
+600원
냉장고 문 열기 줄이기
+288원
사용자 행동
절감 미션 수행
→ 목표 절감률과 예상 캐시백 실시간 확인
★ 예상 캐시백
₩9,470
절감률 30.5%
목표 달성
✓ 오늘의 미션
제습기 습도 단계 조정
시간 절감

## Slide 7
요구 사항 정의서
기능 범위와 성능 기준을 요구사항 단위로 정의
Notes: 서비스 기능을 요구사항 단위로 분해하고, 담당자·성능기준·개발범위를 명확히 정의하여 체계적으로 프로젝트를 관리했음

## Slide 8
클래스 다이어그램
서비스 구성요소와 객체 간 관계를 구조
Notes: 서비스 기능을 요구사항 단위로 분해하고, 담당자·성능기준·개발범위를 명확히 정의하여 체계적으로 프로젝트를 관리했음

## Slide 9
시퀀스 다이어그램
사용자 요청부터 AI 응답 생성까지의 처리 흐름 시각화
Notes: 서비스 기능을 요구사항 단위로 분해하고, 담당자·성능기준·개발범위를 명확히 정의하여 체계적으로 프로젝트를 관리했음

## Slide 10
시스템 아키텍처
전력 데이터 수집부터 AI 분석 사용자 리포트까지 연결한 전체 구조

## Slide 11
효과
사용자가 어떤 가전이 얼마나 전기를 사용했는지 이해 → 실제 절감 행동으로 연결
NILM
전체 전력 신호를 22종 가전별 사용량으로 분해하는 딥러닝 분해 엔진
BEFORE
일반 가정의 현실
분전반 단일 신호만 확인 가능
AGGREGATE POWER · 단일 시계열
30Hz active_power
한계
분전반 기준 전체 전력 사용량만 확인 가능
→ 어떤 가전이 전기요금 증가에 영향을 주었는지 알기 어려움
AFTER · NILM
22종 가전별 사용량 분해
PER-APPLIANCE · 22 시계열
22 channels
처리 파이프라인 4단계
단계
내용
산출물
1
INPUT
01
입력
분전반에서 수집한
30Hz aggregate active_power
2
DISAGGREGATION
02
분해
NILM 딥러닝 모델로 가전별 사용 패턴 추정
3
POST-PROCESS
03
후처리
· · 가구별 보정
OFF suppression
hysteresis
4
HANDOFF
04
전달
인덕션(전기레인지)
컴퓨터
– 역할

## Slide 12
평균 오차가 아니라 — 서비스에서 사용할 수 있는 분해 정확도를 목표로 개선
3대 검증 기준
전력 예측
오차
MAE
CRITERIA 2
사용 구간
탐지 성능
event F1
CRITERIA 3
누적 사용량
오차
Aggregate SAE
초기 모델의 한계
!
PROBLEM 01
실제로 꺼져 있는데도 계속 켜진 것으로 예측되는 가전
!
PROBLEM 02
순간 예측 오차는 낮아도 누적 사용량에서 큰 차이 발생
NILM 엔진 버전별 진화
1.1 기본 분해 모델
핵심 실험 / 개선
·
Per-appliance head
·
결과 / 판단
평균 오차는 줄었으나 일부 가전이 항상 ON 으로 예측되는 문제 확인
Threshold
·
Calibration
결과
Joint MAE
20.64W
Top-7 event F1
0.808
핵심 실험 / 개선
·
79가구 데이터 확장
·
Joint / Finetune 비교
핵심 실험 / 개선
·
·
TDA selective 적용
결과 / 판단
누적 사용량 오차 한계
Aggregate SAE
17.55%
멀티레이트 CNN
핵심 실험 / 개선
결과
누적 사용량 오차 대폭 개선
Aggregate SAE
2.20%
핵심 실험 / 개선
·
·
Full 후처리
결과 — 모든 지표 최고
Joint MAE
14.76W
Top-7 event F1
0.977
Aggregate SAE
1.35%
가전별 특화 모델과 후처리 안정화 모델 앙상블
·
qC threshold
·
Per-house calibration
·
joint/Finetune 앙상블 전략 확정
Joint MAE
27.1W -> 23W
Coverage @F1>0/7
1/22
Top-7 event F1
0.782
Joint MAE
15.03W
Top-7 event F1
0.977
핵심 실험 / 개선
·
·
단일 backbone 분류 실패 확정
결과 / 판단
event F1 개선, 누적 사용량 오차 한계
Aggregate SAE
6.79%
OFF suppression 발견
·
4그룹 specialized backbone 분리
가구 총합 캐시백 가능
사이클형 가전 세탁기, 에어컨 등
상시 켜져 있는 가전 냉장고, 김치냉장고 등
짧게 사용하는 가전 전자레인지, 다리미 등
오래 사용하는 가전 컴퓨터, 온수매트 등
1.2 데이터 확장 모델
2.1 가전별 특화 모델
2.2 가전군 특화 모델
3.1 후처리 안정화 모델
4.1 최종 통합 모델
– 고도화 과정
NILM

## Slide 13
NILM
4.1 앙상블 기반 가전별 전력 분해 파이프라인 + 4대 성과 지표
4.1 분해 파이프라인
01
30Hz aggregate active_power
INPUT
02
슬라이딩 윈도우 생성
03
NILM Backbone Ensemble
가전별 특화 모델과 후처리 안정화 모델 앙상블 + TDA selective
CORE
04
22종 가전별 전력 시계열 예측
22 ch
05
OFF suppression / qC threshold / hysteresis
후처리
06
Per-house calibration
가구별 보정
07
가전별 ON/OFF 사용 구간
사용 시간 · 누적 사용량 산출
OUTPUT
최종 NILM 성과
METRIC 01
Joint MAE
14.76
W
가전별 전력 예측 평균 오차
METRIC 02
Aggregate SAE
1.35
%
전체 누적 사용량 기준 오차
METRIC 03
Top-7 event F1
0.977
주요 가전 사용 구간 탐지 성능
METRIC 04
Top-10 event F1
0.919
상위 10개 가전 사용 구간 탐지 성능
다음 단계로의 연결
NILM 출력
가전별 전력 시계열
+ ON/OFF 사용 구간
+ 사용 시간·누적 사용량
상태 모니터링 엔진
운전모드 · 사용 패턴 해석
→ 단기/장기 메모리 누적
→ LLM 진단 컨텍스트
NILM이 "어떤 가전이 얼마나 썼는지"를 분해 → 다음 단계는 "그 가전이 어떤 상태로 동작했는지" 해석
– 최종 NILM 구조와 성과

## Slide 14
가전 사용상태 모니터링
NILM이 "얼마나 썼냐" 라면, 모니터링 엔진은 "어떤 상태로 동작 중이냐" 를 판단한다
파이프라인
INPUT
FROM NILM
NILM 분해 결과
CORE ENGINE
상태 모니터링 엔진
"지금 어떤 상태로 동작 중이냐"
LongTermMemory
OUTPUT
TO LLM
LLM 진단용 맥락 데이터
시계열(P(t)) 만 보던 NILM 출력을 의미 단위 상태(state) 로 변환하는 중간 레이어
NILM vs 모니터링 엔진
UPSTREAM
NILM
"얼마나 썼냐"
가전별
전력 시계열
샘플링 30Hz ·
P(t)
출력
수치 (kWh)
CORE
모니터링 엔진
"어떤 상태로
동작 중이냐"
가전별
동작 상태(state)
출력
의미 + 맥락
메모리에 누적하는 4가지 상태 신호
모드
대기 · 정상 · 고출력 · 이상 등 운전 모드 분류 라벨
에너지
모드 구간별 누적 소비량 (kWh) 집계
런타임
가전 ON 상태 지속 시간 추적 (분/시간)
대기전력
OFF 상태에서도 소비되는 잔류 전력 감시
ShortTermEvent — 가전별 모드 구간 이벤트
(당일 매시간 누적)
|
LongTermMemory — 일/주/월 단위 누적 패턴
모드 분류
메모리 관리
맥락 누적
메모리:
ShortTermEvent /
LongTermMemory
ShortTermEvent
매일 00시 압축
매시간 누적
– 역할
Notes: 대본형태

## Slide 15
가전의 모드 구조에 따라 W-range / TDA / Cycle HMM / PWM HMM 을 선택적으로 적용
① 기본
BASELINE
W-range
순간 전력값을 임계값 범위에 대입해 모드 분류
적용 가전
TV
전기포트
전자레인지
의류건조기
모드 경계가 단순 · TDA/HMM 불필요
한계
모드 경계가 촘촘한 가전(세탁기 등)에서 노이즈로 경계선 근처 수백 번 진동 → LLM 맥락이 의미 없어짐
모드 구조가 복잡한 가전에 한해 TDA / HMM 도입
②
TRACK 1
TDA로 충분한 가전
01
TDA 분류만으로 충분
적용 가전
에어컨
냉장고
제습기
모드 간 파형의 위상 구조 차이가 명확
모드에 순서 제약 없음 → HMM 불필요
분류 파이프라인
Persistence Image
→
cosine attention
→
entropy gate
→
mode
entropy gate: attention 분포가 고르게 퍼지면(불확실) W-range로 폴백
③
TRACK 2
TDA만으로 부족 → 순서 필요
02
Cycle HMM 도입
적용 가전
세탁기
식기세척기/건조기
문제
모드에 물리적 순서 존재 — wash → rinse → spin
TDA만으로는 순서 미반영
분류 파이프라인
Persistence Image
→
L2 → index
→
Categorical HMM
→
Viterbi
Persistence Image를 레퍼런스와 L2 비교 → 이산 인덱스 변환
Categorical HMM이 모드 전이 확률 학습
Viterbi 전역 최적 경로로 spin→rinse 같은 불가능 전환 억제
HMM 시퀀스 부족시 TDA
→ TDA 레퍼런스 없을 시 W-range 풀백
④
TRACK 3
TDA 적용 불가 → 서모스탯
03
PWM HMM 도입
적용 가전
온수매트
전기장판/담요
에어프라이어
문제
히터 W_max ON / 0W OFF 반복 → 파형 구조 자체가 없음
TDA · W-range 모두 단수 구분 불가
분류 파이프라인
60s window
→
duty cycle
→
Gaussian HMM
→
Viterbi
60s 윈도우의 duty cycle(켜진 비율)을 관측값으로 사용
단수별 duty cycle 분포를 Gaussian으로 모델링
단수↑ → duty cycle 평균↑, Viterbi로 단수 시퀀스 추론
W-range 폴백
김치냉장고
가전 사용상태 모니터링
– 기술 선택 근거

## Slide 16
동일한 세탁기 신호를 두 방식으로 분류 — 3215회 진동이 2회로 정리된다
GRAPH 1
모드 전환 횟수 비교
① 세탁기 전력 파형
② W-range 분류 결과 — 전환 3215 과도함 복잡함
③ HMM 분류 결과 — 전환 2회
GRAPH 2
HMM 전이 확률 행렬
세탁기 · P(next | current)
spin → spin = 1.00 · spin에서 다른 모드로 돌아가지 않는 흡수 상태
INITIAL STATE
초기 상태 — wash
~0.95
세탁은 항상 wash부터 시작 → 자동 학습됨
결론
물리적 순서 wash → rinse → spin 이 전이 확률로
자동 인코딩됨
가전 사용상태 모니터링
– 가전별 맞춤 상태 분류 전략

## Slide 17
서모스탯 ON/OFF 반복 신호 — 84회 진동이 2회로, duty cycle 분포로 5단계 분리
GRAPH 1
모드 전환 횟수 비교
W-RANGE
84
전환 횟수
97% 감소
PWM HMM
2
전환 횟수
결론
P(t)는 항상 0 또는 W_max → 단수 식별 불가, duty cycle 윈도우로 보면 단계가 드러남
GRAPH 2
GAUSSIAN HMM
단수별 Duty Cycle 분포
5개 Gaussian — 서로 겹치지 않고 분리
학습된 파라미터 (μ, σ)
LEVEL
μ
σ
해석
level_1
3.8%
0.014
대기 / 꺼짐 직전
level_2
20.6%
0.080
낮은 온도 설정
level_3
47.3%
0.054
중간 온도 설정
level_4
63.6%
0.015
높은 온도 설정
level_5
88.7%
0.133
최고 온도 설정
결론
duty cycle은 윈도우 단위로만 드러나는 특징
— W-range는 절대 볼 수 없음
① 온수매트 전력 파형 — 히터 ~160W ON / 0W OFF PWM 반복
② W-range 분류 결과 — 전환 84회 · low/mid만 구분, 단수 구분
③ PWM HMM 분류 결과 — 전환 2회 · 가열 / 안정화 깔끔하게 분리
가전 사용상태 모니터링
– 가전별 맞춤 상태 분류 전략

## Slide 18
최근 사용량과 평소 사용패턴을 비교해 과다 사용 가전을 찾는 구조
데이터 흐름
NILM → 단기 → 장기
SOURCE
NILM 분해 결과 — 가전별 전력 시계열
매시간 누적
단기 메모리 · SHORT-TERM
1시간 단위 누적
MonitoringEvents
가전 모드 구간 = 이벤트 1개
appliance
mode
started_at
duration_min
energy_wh
avg_w
peak_w
자정 압축 · EWM α=0.2
장기 메모리 · LONG-TERM
24시간 1회 갱신
ApplianceBaseline
가전별·모드별 기준값 누적
avg_energy_wh
avg_duration_min
단기는 고해상도 raw 이벤트, 장기는 압축된 가구별 기준값
단기 메모리
MonitoringEvents
고해상도 이벤트 로그
1
가전 모드 구간 = 이벤트 1개
모드 분류 결과 포함 — 어떤 가전이, 어떤 모드로, 얼마나 동작했는지 기록
2
자정에 장기 메모리로 압축 후 리셋
하루 단위 라이프사이클 — 24시간 후 단기는 비워지고, 정보는 baseline에 누적됨
3
E2E 실측
하루 이벤트 수
3,859
개
측정 조건
house_054
17종 가전 · 24시간
장기 메모리
ApplianceBaseline
가전별 기준값 누적
1
EWM 점진적 갱신
α = 0.2
새 데이터가 기존 기준값을 서서히 대체 — 갑작스러운 일회성 이상치에 흔들리지 않음
UPDATE RULE
baselinenew = α · today + (1−α) · baselineprev
α=0.2 → 오늘 20% : 누적 80%
2
Cold Start 전략
로 초기값 구축
→ EWM으로 가구별 기준값으로 수렴
AI Hub 10가구 샘플
가전 사용상태 모니터링
– 전력 사용량 변화 감지 구조

## Slide 19
AI 추천시스템
LLM만으로는 전기세 절감 추천이 일반론으로 흐른다 — Neo4j KG로 근거 추적 가능한 조치로 전환
정성 비교
B · PROMPT + LLM
일반론
"에어컨 설정 온도를 2도 높이세요."
"자연 환기를 하세요."
KG 추가
C · KG + LLM
근거 추적 가능
피크 전력 1kW↑
→
필터 막힘
→
에어컨 필터 청소
실외기 통풍 저하
→
실외기 주변 1m 통풍 확보
과냉방 가능성
→
설정 온도 26~28℃ 권장
LLM만 사용했을 때의 3가지 한계
1
수치 미반영
피크 전력·사용 시간·모드 정보가 있어도 반영하지 못함
2
추적 불가
조치가 어떤 원인에서 나왔는지
추적 어려움
3
재현성 부족
같은 입력에도 예상 절감액이
달라짐 → 운영 어려움
Neo4j KG 추론 체인
NODE 01
Event
이상 이벤트 — 가전 피크·과용·이상 패턴 감지
NODE 02
Appliance / Mode
가전 종류 · 운전 모드 (냉방·세탁·가열 등)
NODE 03
AnomalyPattern
이상 패턴 — 피크 전력 1kW↑·연속 동작 12h↑ 등
NODE 04
RootCause
근본 원인 — 필터 막힘·실외기 통풍 저하·과냉방 등
NODE 05 · 최종 출력
Action
사용자가 바로 실행 가능한 구체 조치
– 한계 및 지식그래프 도입

## Slide 20
동일 입력 100건 · 4축 LLM-as-judge — KG + LLM이 모든 시드 비율 구간에서 최고 점수
GRAPH 1 · MAIN
4축 평가 점수
N=20 배치 · 합성 100건
GRAPH 2 · SUB
시드 매칭 비율별 종합 점수
4축 평가 지표
근거성
입력 수치와 모드를 추천 근거에 반영했는가
구체성
사용자가 바로 실행할 수 있는 조치인가
환각
↓ 낮을수록 좋음
입력에 없는 가전·수치·모드를 만들어냈는가
도메인 정확도
에너지 절감 관점에서 타당한 추천인가
최종 정량 결과
Prompt only
64.3%
Prompt + LLM
79.3%
KG + LLM
94.0%
vs B (Prompt+LLM)
▲
18.7
%
vs A (Prompt only)
▲
46.1
%
AI 추천시스템
– 지식그래프 실험 결과

## Slide 21
4 컴포넌트 구성 — Signal Layer 1 + LLM Agent 3 · LangGraph 단방향 파이프라인
단방향 파이프라인
SIGNAL LAYER
결정적 코드
Signal Layer
NILM · 상태모니터링 · 단기/장기 메모리 비교 → 상태 이벤트·진단 신호 생성
state event
LLM AGENT 01
LLM + KG/RAG
Diagnosis Agent
이상 사용 원인 진단 · 사용자 친화 문장 생성
diagnosis
LLM AGENT 02
LLM + KG + Cashback Tool
Mission Agent
캐시백 미션 · 실천 방법 · 예상 혜택 생성
mission
LLM AGENT 03
LLM + Policy / Safety
Evaluator Loop
진단·미션 검증 · 실패 시 재생성 피드백 생성
PASS
Frontend — 진단·추천·미션 표시
FAIL · feedback
Mission Loop 재생성 · max 1 retry
SIGNAL LAYER OUTPUT
Diagnosis Agent가 해석할 구조화된 신호
가전 정보
가전명 · 사용 구간 · 운전 상태
전력 지표
avg_w · peak_w · energy_wh
비교 지표
단기·장기 메모리 비교 → 평소 대비 변화율
진단 신호
reason_code · diag_type
A / B / C / D 유형별 진단 기준
A
상시가동
냉장고 · 공기청정기
계속 켜져 있는 가전 → 순간 전력 튐 확인
B
단계형
세탁기 · 건조기
여러 단계 동작 → 세션/단계 흐름 확인
C
단기 사용
전자레인지 · 전기포트
짧게 사용 → 1회 사용량·사용시간 확인
D
장시간 사용
제습기 · 에어컨
오래 켜두는 가전 → 평소 대비 사용량·지속시간 확인
4가지 핵심 설계 결정
1
결정적 신호 레이어 분리
NILM·상태 추출 = 코드 영역, LLM 환각으로부터 보호
2
도구 캡슐화
KG·RAG·Cashback을 에이전트별 도구로 묶어 일관성 확보
3
Evaluator-Optimizer 루프
검증 실패 시 Mission부터, 필요 시 Diagnosis까지 재생성
4
단방향 파이프라인
신호 → 진단 → 미션 → 검증 강제 → 디버깅·관측 단순화
AI 추천시스템
– 멀티에이전트

## Slide 22
「Building effective agents」 가이드의 4 패턴
①
PATTERN 01
01
Prompt Chaining
Signal Layer → Diagnosis
→ Mission → Evaluator
적용 사유
단일 프롬프트에 몰지 않고 단계별 분리 → 환각 방지
②
PATTERN 02
02
Routing
상시가동
A
단계형
B
단기 사용
C
장시간 사용
D
적용 사유
가전 특성마다 판단 기준이 다름 → 유형별 경로 분리
③
PATTERN 03
03
Parallelization
NILM·상태 이벤트
메모리 비교
KG 원인·권고
RAG 절감 팁
적용 사유
4개 컨텍스트 독립 수집 → 근거 누락 ↓, 지연 ↓
④
PATTERN 04
04
Evaluator-Optimizer
Mission → Evaluator
↓ feedback
Mission 재생성
검증 4축
·진단·미션 일관성
·가전 유형 적합성
·위험·부정확 권고, 절감액 과장
·내부 용어 노출 여부
AI 추천시스템
– Anthropic Effective Agent 4패턴 매핑

## Slide 23
React
FastAPI
TimescaleDB
(PostgreSQL)
Pydantic
Frontend
LLM / Agent
Backend / Auth
Database
Validation / Tracking
Google Cloud
Infra / DevOps
Slack
Collaboration
CNN Encoder
Model / Algorithm
Docker
Github
Notion
TypeScript
Tailwind CSS
JWT
TDA Encoder
pytest
LangSmith
MLflow
GPT-4o-mini
LangGraph
HMM
GMM
기술 스택 및 개발 검증 도구
AI 모델·백엔드·프론트엔드·검증 도구를 기능별로 구성
neo4j
ragas
Notes: 3. LLM 에이전트
LangGraph : 무엇을 먼저 확인해야 할지 판단하고, 사용량 / 캐시백 / 이상탐지 등등 필요한 도구를 실행하는 흐름 관리
OpenAI gpt-4o-mini : AI 진단 코칭과 절약 미션 생성에 활용
MemorySaver : 대화 문맥 유지
Pydantic v2: 데이터 형식 검증
FastAPI + Uvicorn : 프론드엔드와 AI 에이전트를 연결하는 서버 역할

## Slide 24
Frameworks & Drivers
FRAMEWORKS LAYER · 외부 기술
Interface Adapters
ADAPTER LAYER · 변환·중개
Use Cases
APPLICATION LAYER · 비즈니스 로직
Entities
가구 · 가전 · 사용량
이상 이벤트 · 진단 리포트
캐시백 미션
DOMAIN · 핵심
AI 진단 생성 · 캐시백 미션 생성
절감액 계산
API Controller · Repository
RAG · LLM · Tool Adapter
React · FastAPI · DB · LangGraph
OpenAI API · NILM / ML 모델
클린 아키텍처
의존성은 바깥 → 안쪽으로 — 도메인은 외부 기술 변화에 흔들리지 않는다
의존성 방향
바깥 → 안쪽
Dependency Rule
4 레이어 구성
L1
CORE · 가장 안쪽
Entities
도메인 핵심 — 외부 기술과 무관한 비즈니스 객체
도메인 객체
가구
가전
사용량
이상 이벤트
진단 리포트
캐시백 미션
L2
APPLICATION
Use Cases
비즈니스 로직 — 엔티티를 조합한 서비스 시나리오
시나리오
AI 진단 생성
캐시백 미션 생성
절감액 계산
L3
ADAPTER
Interface Adapters
변환·중개 — 외부 기술과 내부 도메인의 어댑터
어댑터
API Controller
Repository
RAG Adapter
LLM Adapter
Tool Adapter
L4
FRAMEWORK · 가장 바깥
Frameworks & Drivers
외부 기술 스택 — 교체 가능한 부품
기술 스택
React
FastAPI
DB
LangGraph
OpenAI API
NILM / ML 모델

## Slide 25
AI Native Engineering
AI를 역할 부여 → 지식 제공 → 결과 검증 흐름으로 통제
①
AXIS 01
01
Prompt Engineering
역할과 작업 순서 지시
적용
TDD 워크플로우
구현
9개 에이전트 템플릿
대표 예시 — 에이전트 체이닝
ORCHESTRATOR → TEST_WRITER
→ DEVELOPER → REVIEWER
②
AXIS 02
02
Context Engineering
프로젝트 지식 제공
적용
architecture · decisions · MAP
구현
토큰 절감 전략
대표 예시 — 토큰 절감
5,350 토큰
→ 800 토큰
−85%
③
AXIS 03
03
Harness Engineering
산출물 자동 검증
적용
Security · Impact · pytest
구현
PR Gate · MLOps Gate
대표 예시 — GitHub Actions
검증 자동 통과
통과한 결과만 병합
EVIDENCE
실제 적용 결과 — 캡처
①
PROMPT
9 에이전트 템플릿
②
CONTEXT
— 토큰 절감 규칙 적용 효과
−85% 토큰
③
HARNESS
— GitHub Actions 검증
SUCCESS
– 적용 방식

## Slide 26
개발 협업
PR 커밋 기반 개발 이력 관리 / 요구사항을 티켓 단위로 분해하고 진행 상태를 관리
Notes: GitHub로 개발 이력을 PR·커밋 단위로 관리했으며,

## Slide 27
시연
시연— 사용자가 직접 마주하는 와트이쓔 화면

## Slide 28
수익성 · 확장성 · 기대 효과
사용자가 얻는 가치 · 운영기관이 얻는 가치 · 확장 방향
사용자가 얻는 가치
어떤 가전이 원인인지 확인
NILM 분해로 22가전 식별 → 진단 리포트에 가전 단위로 표시
예상 절감액 기반 행동 선택
AI가 절감액 내림차순으로 정렬 → 무엇부터 줄여야 효과 큰지 한눈에
캐시백 진행률 확인
목표 · 누적 · 예상 캐시백을 실시간 게이지로 시각화
운영기관이 얻는 가치
가구별 절감 행동 유도
미션 카드 + 캐시백 트래커로 행동 변화 추적 가능
단지·지역 단위 에너지 리포트
가구별 데이터를 집계 → 공동주택 단지 · 지자체 단위 인사이트
에너지 절감 캠페인 근거 확보
캠페인 전·후 효과를 가전 단위로 정량 측정 가능
확장 방향
B2C
01
캐시백 미션 서비스
가구 단위 진단 + 행동 추천 + 트래커
한전 캐시백과 직접 연동되는 행동 서비스
B2G / B2B
02
지자체 · 공동주택 단지 리포트
단지 · 지역 단위 에너지 사용 패턴 집계
절감 캠페인 효과 측정 + 정책 근거 제공
PHASE 2
03
KPX DR 정산 연계
전력거래소 수요반응 시장 진입
절감 실적 → DR 정산 수익 모델 확장

## Slide 29
향후 고도화 로드맵
지금까지가 MVP, 앞으로는 서비스 · AI · NILM · 상태 모니터링 4축 동시 고도화
관점 · PERSPECTIVE
현재 MVP · CURRENT
향후 고도화 · NEXT
01
서비스
웹 4페이지, 캐시백 미션
알림 · 모바일 앱 · 챌린지
NOW
NEXT
02
AI 진단
KG + LLM 추천, 평가 자동화
LangSmith 회귀 평가 · KG 자동 보강
NEXT
03
NILM
v10 앙상블, 22 가전
가전 50종+ · 사용자별 LoRA
NEXT
04
상태 모니터링
TDA / HMM 운전모드 분류
노후·고장 예측 · baseline 자동 갱신
NEXT
NOW
NOW
NOW

## Slide 30
Q&A
질문

## Slide 31
감사합니다.